MEMORIAL DESCRITIVO JAZIGOS PORTAL DO CÉU

1.0 SERVIÇOS INICIAIS – APRESENTAÇÃO

1.1 OBRA

Trata-se de construção das sepulturas elevadas a serem executadas no Cemitério Municipal Portal do Céu. Em Pato Branco/PR.

- ÁREAS

Área a construir = 25,81m² onde será executado 1 Sepultura com  36 Gavetas conforme projeto.

Sendo 9 gavetas lineares , e  3 linhas  superiores.(conforme projeto).

Largura das sepulturas 9,42m,  profundidade 2,74 m e altura 3,10 mais acabamentos.

Tampas em concreto estilo diamante (conforme Projeto).

Total de área construída 25,81m²

1.3 PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal de Pato Branco

CONVENÇÕES PRELIMINARES:

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no memorial descritivo, independente de seu quantitativo.

Para efeito de interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

- Em caso de divergência entre os Projetos e este memorial, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre os projetos e os quantitativos, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre o memorial e os quantitativos , prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior.

- Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

- Em caso de divergência entre o quadro resumo de esquadrias e as localizações destas nos desenhos, prevalecerão sempre essas últimas.

- Em caso de dúvida entre a interpretação dos desenhos, deste memorial ou dos quantitativos, será sempre consultado o proprietário.

2.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1 BARRACO DA OBRA

Deverá ser localizado ao lado da obra com as seguintes especificações: caibros 3”x3”, guias de 1”x2” p/ assoalho e cobertura, tábuas de 1”x8” mínimo p/ paredes e pilares. A cobertura será de fibrocimento 6mm e o tamanho do barraco de 10m2.

2.2 PLACAS DE OBRAS

A placa de obra será e chapa galvanizada pintada com pintura em tinta automotiva, com dimensões de 2,00 x 1,00m. Todas as placas deverão ser fixadas na parte frontal do terreno sobre o barraco.

2.3 LOCAÇÃO DA OBRA

Deverá estar rigorosamente de acordo com a planta de localização.  Serão feitas a marcação com guias de pinho 1”x 4” sem empenos, niveladas e pregadas em pontaletes distantes entre si 2.50m, circundando toda a obra.

3.0TRABALHO EM TERRA

3.1 LIMPEZA DO TERRENO

O terreno deverá estar limpo para o início da obra, removendo todos os entulhos que tiverem.

3.2 ESCAVAÇÕES E  REATERRO

Serão feitas manualmente com auxilio de ferramentas e carrinho de mão, para vigas de fundação e demais escavações acima de 1,5m com escoramentos laterais.

4.0 INFRA-ESTRUTURA

4.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

As fundações serão em sapatas isoladas e suas dimensões serão 0,70x0,70x0,40m.

5.1 CONCRETO ARMADO

Executar-se-á de acordo com o projeto estrutural (inclusive traço, fck=20MPA), com formas de madeira recebendo desmoldante antes de cada concretagem. Deverá ser usado vibrador para concretagem das vigas, pilares e lajes.

5.2 FERRAGENS

Devem satisfazer as prescrições do projeto estrutural, sendo que o cobrimento mínimo para ferragens é de 2cm. Não poderão conter óleo, pinturas e partículas soltas, sendo amarradas com arame recozido. A vibração e cura do concreto deve satisfazer as Nbrs correspondentes, com auxílio de  livros técnicos reconhecidos no assunto.

6.1 ALVENARIAS

As alvenarias compõem-se de tijolos de barro 4(quatro) furos, satisfazendo as espessuras exercidas no projeto arquitetônico.

No levantamento das paredes os tijolos serão empregados depois de molhados com traço específico para o uso.

6.2 PINTURA

Toda a superfície externa deve ser em textura acrílica em duas demãos, na cor especificada pelo projetista.

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

Todos os serviços serão executados por pessoal especializado, com os devidos detalhamentos.

Locais a receber impermeabilização com pintura betuminosa: - vigas de fundação, contrapiso e áreas laváveis da edificação.

Todas as gavetas deverão conter impermeabilização interna, para contenção do chorume.

9.1 CHAPISCO

Todas as paredes internas e externas deverão receber chapisco com argamassa grossa com traço 1:3 ci-ar, espessura de 5mm.

9.2 EMBOÇO

Será lançado após o chapisco pronto e curado (seco), tendo espessura de 20 mm, tanto em paredes internas como externas. A argamassa será do tipo regular com traço específico para o uso, com areia fina.

# 10 PAVIMENTAÇÃO

Pavimentação em frente às sepulturas será em paver conforme projeto.

10.1 CONTRAPISO

Será executado após os emboços  prontos das paredes. Nos pisos, será lançado sobre  o solo compactado uma camada de brita n(1 e= 5cm e o contrapiso de concreto não armado e=5cm no traço específico p/ o uso, com fator água cimento 0,6l por quilo de cimento.

12.0 CERTIDÕES

Todas as certidões serão adquiridas, para obtenção do habite-se, e liberar a obra para averbação junto ao registro de imóvel.

13. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa. Retirando-se todas as manchas, salpiques de argamassa e tinta de paredes e pisos. Desmontagem de galpão de obra, remoção de entulhos, dando condições de funcionamento e segurança.

Pato Branco, 04 de Maio de 2020

EMERSON CARLOS MICHELIN

Arquiteto e Urbanista CAU 88.615-7

Secretaria de Planejamento Urbano