MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma e ampliação da Escola Municipal Olavo Bilac

Área: 243,36m².

Local: Rua Industrial, n°200 – Bairro Industrial - Pato Branco/PR.

1. GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer parâmetros a serem observados durante toda a execução da obra de Reforma e ampliação da brinquedoteca e construção de duas salas de aula no pátio interno da Escola Municipal Olavo Bilac no Município de Pato Branco - PR, com área total de 243,36m², sendo 143,87m² a área de reforma e 102,49 m² a área de construção.

2. CONVENÇÕES PRELIMINARES

Durante a execução da obra deverá ser observada a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto à segurança e proteção dos operários e transeuntes.

Os materiais e métodos executivos devem seguir as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigentes.

Será de responsabilidade do Empreiteiro e do Responsável Técnico pela Execução:

- Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra;

- Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargos;

- Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma;

- Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro;

- Ficará a cargo da firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos, EPI’s e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços.

- A empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no devido órgão profissional (CREA ou CAU) como responsável técnico pela Obra.

- Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Os materiais fora das especificações ou que forem julgados inadequados deverão ser removidos do canteiro de obras.

2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados na obra, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da mesma. Qualquer discrepância entre estas especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização, é importante ressaltar que as modificações que por ventura ocorram serão discutidas pela fiscalização, e repassadas para o órgão competente.

2.1.1. INÍCIO

Os serviços serão iniciados a partir da emissão da ordem de serviço.

2.1.2. PRAZO

O prazo para execução da obra será o que constante no cronograma físico financeiro.

3 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Serão demolidas de forma manual e sem reaproveitamento as paredes indicadas no projeto de ampliação da brinquedoteca, essas paredes devem ser demolidas com o devido cuidando para que não seja danificada as demais paredes do local.

Será removido todo o piso da brinquedoteca, tanto o piso de concreto quanto o piso cerâmico, o azulejo existente nas paredes da cozinha e dos banheiros também deverá ser removido para posterior execução do revestimento novo.

Será removido todo o forro de madeira do ambiente, além do forro em madeira existente nos beirais da edificação para posterior execução de forro em PVC.

Deve ser removido todas as portas em madeira, os vasos sanitários e as pias dos banheiros para posterior substituição.

Deverá ser removida a grade existente no pátio interno da Escola, juntamente com a viga baldrame que dá sustentação para a grade.

Deverá ser removido todos os brinquedos do playground antigo da Escola além das três árvores e suas respectivas raízes que existem no pátio da Escola para posterior execução das salas de aula.

3.2. ESTRUTURA

As especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serão seguidas na execução dos serviços, fornecimento de materiais e equipamentos.

NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações

NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado – Procedimento

NBR 9061 – Segurança de Escavação a Céu Aberto – Procedimento

As fundações serão do tipo sapatas. As armaduras de arranque serão quatro barras de aço CA-50 de 10mm, altura de 50,0cm ancoradas mureta no mínimo 10,0cm.

No fundo da sapata deverá ser executada uma camada de brita número 02 com espessura de 3cm.

As fôrmas serão em tábuas de madeira serrada (pinho ou similar), sem nós, com espessura de 25,0mm, incluindo travamentos. Sobre as fôrmas, será aplicada, antes da concretagem, líquido especifico para facilitar a desforma. As fôrmas deverão ser travadas e escoradas, de forma a não sofrerem deslocamentos ou deformações, quando do lançamento do concreto, de modo a apresentar ao final da desforma, a estrutura especificada em projeto. As fôrmas somente poderão ser retiradas após 3 dias da concretagem. Na retirada das fôrmas, deve-se evitar choques mecânicos.

A execução das armaduras obedecerá rigorosamente ao especificado no projeto, no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento. Qualquer mudança de tipo ou bitola das barras de aço, com modificação de projeto, só poderá ser concedida após aprovação por escrito do responsável técnico pelo Projeto específico, com ciência da Fiscalização.

Na colocação das armaduras nas fôrmas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de qualquer impureza, tais como graxas, lama, crostas, ferrugem, etc., capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços. A armadura terá o recobrimento recomendado pelo Projeto, devendo ser espaçadas das fôrmas através de calços de concreto (pastilhas), previamente executados.

Para a bitola de 10,0mm será utilizado aço do tipo CA-50, enquanto que para os estribos (5,0mm de diâmetro) será utilizado CA-60.

Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão estar limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga de nata de cimento. O desmoldante de fôrmas deverá ser passado nas mesmas, antes da colocação da armação.

O concreto utilizado será no traço 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e brita), com fck de 25MPa. A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária, e de forma que as emendas decorrentes não prejudiquem o aspecto arquitetônico, e desempenho estrutural;

A altura máxima de lançamento será de 2,00 metros.

Deve-se tomar cuidados especiais quanto a cura do concreto, especialmente nos 7 primeiros dias, tais como:

Manter úmida a superfície, por meio de sacaria, areia molhada ou lâmina de água;

Vedar todo o excesso ou acumulo de materiais nas partes concretadas durante as primeiras 24 horas, após a conclusão.

A cura deverá ser feita com água potável abundante, sobre as peças, mantendo-as sempre úmidas pelo prazo mínimo de 10 dias a partir do início da pega do concreto.

O adensamento do concreto será feito por vibradores de imersão, não se permitindo adensamento manual.

As eventuais falhas na superfície do concreto deverão ser comunicadas à fiscalização, e reparadas com argamassa de cimento e areia.

Serão impermeabilizadas as faces da mureta que estarão em contato com o solo, a pintura será realizada com tinta asfáltica em duas demãos.

Após a cura do concreto a mureta receberá a aplicação de fundo selador acrílico e após a completa secagem deste receberá a aplicação de pintura com tinta texturizada acrílica com no mínimo duas demãos.

3.3. REVESTIMENTO DE PAREDES

Nas paredes dos banheiros e da cozinha deverá ser assentado revestimento cerâmico com placas de dimensões 33x45cm, ou conforme padrão existente. Sendo que o modelo da placa deverá ser aceita pela fiscalização antes do seu assentamento.

3.4. PINTURA

As paredes receberão massa látex, a qual deverá ser lixada de forma a obter-se uma superfície lisa e sem irregularidades, após a limpeza e remoção do pó do lixamento, as paredes receberão pintura com tinta látex acrílica em duas demãos.

As janelas da brinquedoteca receberão fundo selador e após a cura, pintura com tinta de acabamento de esmalte sintético acetinado em duas demãos.

As paredes externas receberão fundo selador acrílico e após a cura, pintura com tinta texturizada acrílica com no mínimo duas demãos.

3.5. PÁTIO EXTERNO

A pavimentação externa será executada com blocos de concreto intertravado do tipo paver  tamanho 20 x 10 x 6 cm , resistência mínima de 35 MPa assentados sobre camada de espessura 5cm de pó de pedra, deverá ser verificada o nivelamento de 3% antes da colocação das peças, após a colocação das peças, espalhar areia fina sobre o passeio e compactar com placa vibratória. Conforme projeto.

3.6. ESQUADRIAS

As esquadrias serão fabricadas e montadas de forma a atender a norma NBR 10821/2017- Esquadrias para edificações, quanto a resistência mecânica e estanqueidade.

A montagem de todas as esquadrias deverá ser feita na sua totalidade com parafusos em aço inoxidável. Deverão ser colocadas fitas adesivas em espuma de pvc entre os marcos e os contramarcos. As esquadrias não terão arremate facial.

As esquadrias em alumínio serão todas em alumínio com pintura eletrostática branco brilhante RAL 9003.

As aberturas somente serão colocadas após os tetos e paredes emboçados e rebocados terem recebido a primeira demão de impermeabilização e após a colocação dos revestimentos cerâmicos de pisos e paredes, soleiras e pingadeiras.

Os vidros devem ser isentos de trincas, ondulações, manchas, bolhas, lentes, riscos e outros defeitos. A fixação entre vidros e caixilhos será com guarnição em perfis apropriados de borracha de EPDM.

Não serão admitidas folgas entre os vidros e os respectivos caixilhos e a colocação dos vidros devem seguir as orientações do fabricante dos perfis utilizados na fabricação das esquadrias.

Em relação as portas, todas as faces e topos serão aparelhados e perfeitamente lixados, os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos para fixação das ferragens, deverão ser certos, sem rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões das ferragens.

As caixas e vistas das portas serão em madeira maciça de Itaúba ou similar, seca de primeira qualidade fixadas com espuma de poliuretano, as caixas devem ter espessura mínima de 3,5 cm e a as vistas devem ter espessura de 1,5cm e largura de 7,0cm.

As folhas serão do tipo semi-oca com superfície lisa, sem qualquer ondulação ou empenamento. As portas serão colocadas após a colocação dos pisos.

As fechaduras serão de embutir, com maçaneta e rosetas em latão, acabamento cromado acetinado. Todas as ferragens serão novas em perfeitas condições de funcionamento, e de primeira qualidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da obra será procedida cuidadosa verificação, por parte dos responsáveis, das perfeitas condições de funcionamento e segurança, de modo que o local possa ser imediatamente utilizado. A obra deverá ser entregue completamente limpa e os serviços devidamente aprovados pela fiscalização.

Pato Branco-PR, 28 de maio de 2021.

___________________________

Matheus G. Farias

Engenheiro Civil CREA-PR 177.098/D