MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO INDUSTRIAL

Obra: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Industrial

Área Total: 1.312,83m².

Local: Rua Industrial, Bairro Industrial - Pato Branco - PR.

1. GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer parâmetros a serem observados durante toda a execução da obra de Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Industrial, município de Pato Branco - PR, com área total de 1.312,83m², sendo 1.171,73m² destinado a quadra poliesportiva e 141,10m² de pavimentação em paver.

2. CONVENÇÕES PRELIMINARES

Durante a execução da obra deverá ser observada a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto à segurança e proteção dos operários e transeuntes.

Os materiais e métodos executivos devem seguir as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigentes.

Será de responsabilidade do Empreiteiro e do Responsável Técnico pela Execução:

- Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra;

- Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargos;

- Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma;

- Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro;

- Ficará a cargo da firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos, epi's e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços.

- A empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no devido órgão profissional (CREA ou CAU) como responsável técnico pela Obra.

- Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Os materiais fora das especificações ou que forem julgados inadequados deverão ser removidos do canteiro de obras.

2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados na obra, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da mesma. Qualquer discrepância entre estas especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização, é importante ressaltar que as modificações que por ventura ocorram serão discutidas pela fiscalização, e repassadas para o órgão competente.

2.1.1. INÍCIO

Os serviços serão iniciados a partir da emissão da ordem de serviço.

2.1.2. PRAZO

O prazo para execução da obra será o que constante no cronograma físico financeiro.

3 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

No local onde a obra vai ser implantada será realizada a limpeza mecanizada de toda camada vegetal, todo o tipo de entulho e material orgânico proveniente de vegetais ou quaisquer outros que venham a deteriorar-se ou modificar os coeficientes de resistência do solo.

## A placa da obra será em aço galvanizado deverá ter área de 2,50m², respeitando as proporções que o convênio exigir (1,25x2,0m) e será fixada em local visível, pintada com tinta automotiva, o suporte da placa será em estrutura em madeira.

A locação da obra deverá ser realizada através de levantamentos técnicos topográficos com marcações dos pontos de interesse (eixos de pilares, cantos de pisos, vigas, etc.) através da fixação de estacas de madeira e obedecendo a planta de locação. Havendo discrepâncias entre a planta de locação e as reais condições do local, tal fato deverá ser comunicado por escrito a fiscalização.

A remoção do alambrado será realizada de forma cuidadosa, para que a tela e os postes de madeira possam ser reutilizados em outros empreendimentos, os postes de madeira removidos serão empilhados ao lado do canteiro para facilitar o carregamento e transporte por parte da prefeitura. Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalização.

Deve-se ter o máximo cuidado para não infringir danos na construção remanescente ou nas construções vizinhas, providenciando para tanto, se necessário, a construção de escoramentos, tapumes de proteção, etc.

3.3. MOVIMENTO DE TERRA

Deverão ser feitas escavações para a implantação da obra, fundações da estrutura em concreto, vigas baldrame e canaletas de drenagem.

Os aterros deverão ser executados com material de boa qualidade, sem material orgânico e que ofereça facilidade de compactação como saibros.

3.4. FUNDAÇÕES

As especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serão seguidas na execução dos serviços, fornecimento de materiais e equipamentos.

NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações

NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado – Procedimento

NBR 9061 – Segurança de Escavação a Céu Aberto – Procedimento

As fundações serão do tipo estacas a trado de concreto (tipo broca), em concreto com fck=15MPa, com altura de 1,0m.

Está previsto uma estaca a cada tubo metálico do alambrado, de forma que o tubo esteja chumbado dentro da estaca cerca de 10,0cm.

No fundo da vala da viga baldrame será executada uma camada de brita número 02, e sobre esta será executada a viga.

3.5. IMPERMEABILIZAÇÃO

Serão impermeabilizadas as vigas baldrames em toda a face superior e numa faixa de 15,0cm de altura nas duas faces laterais, a pintura será realizada com tinta asfáltica em duas demãos.

3.6. ESTRUTURA

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente às especificações das Normas técnicas da ABNT que regem o assunto. A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua resistência e estabilidade. Quaisquer alterações nos projetos exigirão autorização do responsável técnico do projeto. A firma contratada deverá apresentar certificados de controle tecnológico à compressão do concreto, quando exigidos pela Fiscalização. As despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. Os materiais deverão obedecer a especificações conforme Normas da ABNT.

3.6.1. Fôrmas:

Para as vigas baldrame, as fôrmas serão em tábuas de madeira serrada (pinho ou similar), sem nós, com espessura de 25,0mm, incluindo travamentos. Para os pilares e vigas cinta as fôrmas serão em chapa de madeira compensada resinada. Sobre as fôrmas, será aplicada, antes da concretagem, líquido especifico para facilitar a desforma.

As fôrmas deverão ser travadas e escoradas, de forma a não sofrerem deslocamentos ou deformações, quando do lançamento do concreto, de modo a apresentar ao final da desforma, a estrutura especificada em projeto.

As fôrmas somente poderão ser retiradas, observando-se os prazos mínimos:

Faces Laterais: 3 dias ;

A fiscalização poderá autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando for permitida a utilização de uso de aceleradores de pega no concreto.

Na retirada das fôrmas, deve-se evitar choques mecânicos.

3.6.2. Armação:

A execução das armaduras obedecerá rigorosamente ao Projeto Estrutural, no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento. Qualquer mudança de tipo ou bitola das barras de aço, com modificação de projeto, só poderá ser concedida após aprovação por escrito do responsável técnico pelo Projeto específico, com ciência da Fiscalização.

Não serão admitidas emendas de barras não previstas em projeto.

Na colocação das armaduras nas fôrmas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de qualquer impureza, tais como graxas, lama, crostas, ferrugem, etc., capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços. A armadura terá o recobrimento recomendado pelo Projeto, devendo ser espaçadas das fôrmas através de calços de concreto (pastilhas), previamente executados.

Para as bitolas de 8,0mm e 10,0mm será utilizado aço do tipo CA-50, enquanto que para os estribos (5,0mm de diâmetro) será utilizado CA-60.

3.6.3. Concreto:

Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão estar limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga de nata de cimento. O desmoldante de fôrmas deverá ser passado nas mesmas, antes da colocação da armação.

O concreto utilizado será no traço 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e brita), com fck de 25MPa.

Não será permitido o uso de concreto remisturado.

A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária, e de forma que as emendas decorrentes não prejudiquem o aspecto arquitetônico, e desempenho estrutural;

A altura máxima de lançamento será de 2,00 metros.

Deve-se tomar cuidados especiais quanto a cura do concreto, especialmente nos 7 primeiros dias, tais como:

Manter úmida a superfície, por meio de sacaria, areia molhada ou lâmina de água;

Vedar todo o excesso ou acumulo de materiais nas partes concretadas durante as primeiras 24 horas, após a conclusão.

A cura deverá ser feita com água potável abundante, sobre as peças, mantendo-as sempre úmidas pelo prazo mínimo de 10 dias a partir do início da pega do concreto.

O adensamento do concreto será feito por vibradores de imersão, não se permitindo adensamento manual.

As eventuais falhas na superfície do concreto deverão ser comunicadas à fiscalização, e reparadas com argamassa de cimento e areia.

3.7. ALVENARIA

As alvenarias serão executadas com blocos cerâmicos furados, medindo 14x19x39 cm, assentados na espessura de 14,0cm com argamassa mista de cimento e areia, no traço 1:4, preparada na betoneira.

As alvenarias apresentarão prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura das juntas não superior a 1,5 cm.

O encontro das alvenarias com as superfícies verticais, da estrutura de concreto, será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3.

Nos pilares deve-se prever a existência de arranques de ferro, com diâmetro aproximado de 5 mm, espaçados a aproximadamente cada 50 cm, de forma a efetuar o contato da estrutura com a alvenaria.

3.8. REVESTIMENTO DE PAREDES

As muretas receberão chapisco de argamassa no traço 1:3, projetadas na parede com o auxílio de colher de pedreiro, de forma que toda as faces da mureta sejam cobertas, formando uma superfície áspera para receber a massa única. Após o tempo de cura do chapisco (aproximadamente 24h), a mureta receberá uma camada de massa única de argamassa no traço de 1:2:8, preparado em betoneira, com espessura de 25mm.

Deve-se prever a utilização de taliscas, espaçadas tanto na horizontal quanto na vertical em no máximo 1,50m, de forma que a camada possua espessura uniforme e prumada.

3.9. PINTURA

As paredes primeiramente serão limpas, e então, receberão a aplicação de uma demão de fundo selador acrílico, após a cura do mesmo, as muretas receberão aplicação de tinta texturizada acrílica, de forma que o acabamento nas faces internas da quadra não fique áspero. As cores serão definidas em projeto ou definidas pela Secretaria de Planejamento Urbano.

3.10. PISOS

O terreno será regularizado e compactado a 95% do proctor normal, atentando-se para deixar a inclinação de 1% em direção as canaletas de drenagem. Após a compactação será executado um lastro drenante com brita nº 02 na espessura de 5,0cm.

Sobre o colchão de brita será instalada lona plástica pesada preta de 150 micras para evitar a umidade ascendente, sobre a lona será executada a malha de aço soldada nervurada, diâmetro de 5,0mm, malha de 10x10cm.

O concreto será usinado e bombeável, com fck de 20Mpa numa espessura de 7,0cm. Deverão ser previstas juntas de dilatação em poliuretano 2x2m. O acabamento será polido, com o uso de endurecedor mineral de base cimentícia e desempenadeira.

O piso receberá uma demão de selante primer epóxi e após a cura será aplicada pintura em tinta epóxi para áreas externas, com proteção UV. As cores do piso serão em conformidade com as regras esportivas oficiais ou definidas pela Secretaria de Planejamento Urbano.

As demarcações das linhas esportivas serão em conformidade com as regras esportivas oficiais, será com tinta a base de borracha com 5,0cm de largura.

3.11. PAVIMENTAÇÃO COM PAVER

Nos locais onde serão executados o paver, primeiramente deve ser feita a regularização e compactação do solo. A pavimentação de acesso a quadra será executada com blocos de concreto intertravado do tipo paver de tamanho 10x20x6cm, resistência mínima de 35 MPa assentados sobre camada de espessura 5cm de pó de pedra, deverá ser verificada o nivelamento de 3% antes da colocação das peças, após a colocação das peças, espalhar areia fina sobre o passeio e compactar com placa vibratória.

3.12. ALAMBRADOS

Os alambrados da quadra possuirão montantes verticais em tubos de aço galvanizados com bitola de: 3,0", espessura de 4,05mm e bitola de 21/2", espessura de 3,65mm e montantes horizontal em perfil "U" de chapa dobrada. A tela metálica a ser utilizada será de arame galvanizado, malha 7,5x7,5 cm e fio 12 BWG com revestimento em PVC na cor azul, incluindo cabo de aço de 3/8" com esticadores nas extremidades dos tubos.

Os tubos de aço galvanizado e o perfil “U” serão pintados com tinta esmalte em duas demãos, incluindo proteção com uma demão de zarcão.

O portão da quadra será do tipo correr, em gradil fixo de barra de ferro chata, com trilhos e roldanas. O Portão de acesso será metálico, de abrir de duas folhas, requadrado com tubos galvanizados.

3.13. DRENAGEM

Conforme projeto de drenagem, a quadra terá nas bordas canaleta de concreto, tipo meia cana, de diâmetro de 30,0cm, assentadas com argamassa no traço 1:3. Sobre a canaleta terá uma grelha de ferro fundido com largura de 30,0cm. A água pluvial escoada, após captada na canaleta, será direcionada para caixas de inspeção de alvenaria de tijolo maciço de 60x60x60cm através de tubos de concreto de 300 mm de diâmetro e encaminhadas para o rio através de tubulação até o dissipador.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da obra será procedida cuidadosa verificação, por parte dos responsáveis, das perfeitas condições de funcionamento e segurança, de modo que o local possa ser imediatamente utilizado. A obra deverá ser entregue completamente limpa e os serviços devidamente aprovados pela SEO – Secretaria de Engenharia e Obras do município de Pato Branco.

Pato Branco-PR,  05 de fevereiro de 2021.

______________________________________________________________________

Autor do projeto:

EDUARDO BRUNO MACHINER  - CAU:  A 138893-2