MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

OBRA

Trata-se da execução de recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico e sobre PMF com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), no Município de Pato Branco com área total de m², nas seguintes ruas:

| RUA | TRECHO | BAIRRO | PAVIMENTO EXISTENTE | LARGURA (m) | COMPRIM. (m) | ÁREA (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rua Angelo Merlin | entre a Rua Édimo Pastro e o Lote 10 da Quadra 871 | Bela Vista | Calçamento | 8 | 485 | 3880,00 |
| Rua Pioneiro João Francisco Silveira | entre a Rua Waldomiro Pastro e o Lote 07 da Quadra 1329 | Bela Vista | Calçamento | 6 | 78 | 468,00 |
| Rua Pedro Zancanaro | entre a Rua Waldomiro Pastro e a Rua Angelo Merlin | Bela Vista | Calçamento | 8 | 112 | 896,00 |
| Rua Arlindo Oldoni | entre o Lote 02 da Quadra 882 e a Rua Arquimedes Gobatto | Bela Vista | Calçamento | 8 | 222 | 1776,00 |
| Rua Waldomiro Pastro | entre a Rua Édimo Pastro e a Rua José Waterkemper | Bela Vista | Calçamento | 8 | 399 | 3192,00 |
| Rua Pedro Luiz Tavares | entre a Rua Édimo Pastro e a Rua Arquimedes Gobatto | Bela Vista | PMF | 9 | 143 | 1287,00 |
| Rua Celestino Fornari | entre a Rua Pedro Luiz Tavares e a Marginal da BR-158 | Bela Vista | PMF | 9 | 112 | 1008,00 |
| Rua José Zanella | entre a Rua Arquimedes Gobatto e a Rua José Waterkemper | Bela Vista | PMF | 9 | 215 | 1935,00 |
| Rua Dionízio Martinello | entre a Rua José Zanella e a Marginal da BR-158 | Bela Vista | PMF | 9 | 140 | 1260,00 |
| Travessa Antonio Waterkemper | entre a Rua José Waterkemper e o Lote 09 da Quadra 1329 | Bela Vista | Calçamento | 4,5 | 84 | 378,00 |
| Servidão da Quadra 875 | entre a Rua Angelo Merlin e o Lote 18 da Quadra 875 | Bela Vista | Calçamento | 6 | 33 | 198,00 |

OBS: No projeto, as vias foram estaqueadas a cada 20 metros ao longo de seu comprimento. Por exemplo, na Rua Angelo Merlin o término do trecho é a Estaca 24 + 5 m (24 estacas inteiras (24x20m=480m) mais 5,0 metros, totalizando os 485,00 metros de comprimento.

PROPRIETÁRIO

Município de Pato Branco

CONVENÇÕES PRELIMINARES

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no memorial descritivo, independentemente de seu quantitativo.

Para efeito de interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

- Em caso de divergência entre os projetos e este memorial, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre os projetos e os quantitativos, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre o memorial e os quantitativos, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior.

- Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

Em caso de dúvida entre a interpretação dos desenhos, deste memorial ou dos quantitativos, deverá sempre ser consultado o proprietário.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

Os estudos e dimensionamento dos reforços da pavimentação existente foram realizados seguindo o Método DNER-PRO 011/79 do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).

O dimensionamento dos reforços é baseado no critério de deformabilidade dos pavimentos flexíveis, que são expressos na prática pela medida de deflexões recuperáveis. Análises deflectométricas partem do princípio de que quanto mais intensas forem as deflexões recuperáveis medidas na superfície de um pavimento solicitado, maior será a influência da fadiga, podendo indicar deficiência nas capacidades estruturais do revestimento ou do subleito

Embora o método DNER-PRO 011/79 tenha sido elaborado para rodovias e não para ruas locais do perímetro urbano, acredita-se que o método DNER-PRO 011/79 apresente uma boa fundamentação técnica em relação as espessuras a serem utilizadas.

DADOS INICIAIS

- Período de Projeto (vida útil do pavimento): 10 anos

- Taxa de Crescimento de Tráfego: 5,0% a.a

- Fator de Eixo (FE): 2,1

- Fator de Carga (FC): 0,6

- Fator Regional (FR): 1,8

NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES (N)

- Cálculo do Número Equivalente de Operações:

| RUA | V0 | Vm | FE | FC | FR | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rua Angelo Merlin | 148 | 185 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 1,53E+06 |
| Rua Pioneiro João Francisco Silveira | 32 | 40 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 3,31E+05 |
| Rua Pedro Zancanaro | 42 | 53 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 4,35E+05 |
| Rua Arlindo Oldoni | 116 | 145 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 1,20E+06 |
| Rua Waldomiro Pastro | 96 | 120 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 9,93E+05 |
| Rua Pedro Luiz Tavares | 70 | 88 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 7,24E+05 |
| Rua Celestino Fornari | 32 | 40 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 3,31E+05 |
| Rua José Zanella | 40 | 50 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 4,14E+05 |
| Rua Dionízio Martinello | 28 | 35 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 2,90E+05 |
| Travessa Antonio Waterkemper | 24 | 30 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 2,48E+05 |
| Servidão da Quadra 875 | 24 | 30 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 2,48E+05 |

Onde:

V0: Volume Inicial de Tráfego

Vm: Volume Médio de Tráfego

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES

A determinação das deflexões do pavimento é realizada através do método de ensaio DNER-ME 024/94, Determinação das deflexões pela Viga Benkelman. Os resultados do ensaio de cada rua serão apresentados em anexo.

ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS DEFLEXÕES RECUPERÁVEIS

Tabulam-se os valores individuais das deflexões encontradas, em seguida calcula-se a média aritmética (D), dos valores individuais:

Onde n é o número de indivíduos componentes da amostra.

Determina-se o valor do desvio padrão da amostra, δ, através da expressão:

O valor da deflexão característica é determinado por:

DEFLEXÃO DE PROJETO

A deflexão de projeto Dp é calculada através de:

Onde Fs é o fator de correção sazonal, valor tabelado, encontrado na Tabela II do DNER-PRO 011/79.

DEFLEXÃO ADMISSÍVEL

A deflexão admissível (Dadm) depende dos materiais constituintes do revestimento e da base do pavimento, bem como do número N de solicitações de eixos equivalentes ao eixo padrão de 8,2 toneladas. Para as ruas selecionadas, com revestimentos executados sobre base granular a deflexão admissível será dada pelo valor encontrado na expressão a seguir:

DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO EM CONCRETO BETUMINOSO

A espessura de reforço, em termos de concreto betuminoso é dada pela fórmula:

| AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DOS PAVIMENTOS FLEXÍVEIS |
| --- |
| DNER-PRO 011/79 |
| NOME DA RUA | Dc | Fs | Dp | Dp média | N | Dadm | hcb | Espessura Adotada (cm) |
| Rua Angelo Merlin | LE | 102,61 | 1,2 | 123,13 | 116,75 | 1,53E+06 | 84,65 | 5,59 | 6,00 |
|  | LD | 91,97 | 1,2 | 110,36 |  |  |  |  |  |
| Rua Pioneiro João Francisco Silveira | LE | 121,52 | 1,2 | 145,82 | 151,58 | 3,31E+05 | 110,66 | 5,47 | 6,00 |
|  | LD | 131,11 | 1,2 | 157,33 |  |  |  |  |  |
| Rua Pedro Zancanaro | LE | 147,30 | 1,2 | 176,76 | 146,48 | 4,35E+05 | 105,52 | 5,70 | 6,00 |
|  | LD | 96,84 | 1,2 | 116,21 |  |  |  |  |  |
| Rua Arlindo Oldoni | LE | 105,62 | 1,2 | 126,74 | 124,81 | 1,20E+06 | 88,33 | 6,01 | 6,00 |
|  | LD | 102,40 | 1,2 | 122,88 |  |  |  |  |  |
| Rua Waldomiro Pastro | LE | 114,33 | 1,2 | 137,20 | 128,46 | 9,93E+05 | 91,31 | 5,93 | 6,00 |
|  | LD | 99,77 | 1,2 | 119,72 |  |  |  |  |  |
| Rua Pedro Luiz Tavares | LE | 112,34 | 1,2 | 134,81 | 133,43 | 7,24E+05 | 96,50 | 5,63 | 6,00 |
|  | LD | 110,05 | 1,2 | 132,06 |  |  |  |  |  |
| Rua Celestino Fornari | LE | 150,22 | 1,2 | 180,26 | 156,80 | 3,31E+05 | 110,66 | 6,05 | 6,00 |
|  | LD | 111,12 | 1,2 | 133,34 |  |  |  |  |  |
| Rua José Zanella | LE | 118,56 | 1,2 | 142,27 | 140,28 | 4,14E+05 | 106,42 | 4,80 | 5,00 |
|  | LD | 115,24 | 1,2 | 138,29 |  |  |  |  |  |
| Rua Dionízio Martinello | LE | 133,06 | 1,2 | 159,67 | 148,66 | 2,90E+05 | 113,28 | 4,72 | 5,00 |
|  | LD | 114,70 | 1,2 | 137,64 |  |  |  |  |  |
| Travessa Antonio Waterkemper | LE | 142,53 | 1,2 | 171,04 | 162,56 | 2,48E+05 | 116,38 | 5,81 | 6,00 |
|  | LD | 128,41 | 1,2 | 154,09 |  |  |  |  |  |
| Servidão da Quadra 875 | LE | 108,46 | 1,2 | 130,15 | 158,55 | 2,48E+05 | 116,38 | 5,37 | 6,00 |
|  | LD | 155,79 | 1,2 | 186,95 |  |  |  |  |  |

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS

1	SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 	PLACA DA OBRA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

## A placa da obra será em aço galvanizado deverá ter dimensões de 2,0x4,0m, totalizando uma área de 8,0m² conforme padrão a ser repassado pelo Município, e ser fixada em local visível aprovado pela fiscalização, pintada com tinta automotiva ou adesivada.

As ART’s de execução serão de responsabilidade da empresa contratada.

2 	TERRAPLENAGEM

2.1 	ESCAVAÇÃO PARA REFORÇO/CONFORMAÇÃO DE GREIDE

Nos locais indicados em projeto, onde serão executados reforços de base e sub-base ou conformação do greide da via, será realizada uma escavação mecanizada, com altura de 40,0cm.

Esse volume de corte, incluindo as pedras poliédricas, será carregado e transportado por caminhões basculantes e descarregados em bota-fora indicado pela administração.

3 	BASE/SUB-BASE

Nos casos de reforço de base e onde serão executadas tubulações de drenagem será feita a regularização do subleito, execução de sub-base com macadame hidráulico e base com brita graduada.

3.1 	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Regularização é a operação destinada a conformar o leito estrada, consiste num conjunto de operações, tais como escarificação, umedecimento ou aeração, compactação em PROCTOR NORMAL 100%, conformação, etc, de forma que a camada concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no projeto.

3.2 	SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM PREENCHIMENTO

Consiste na execução de uma camada constituída pelo entrosamento de agregado graúdo devidamente preenchido por agregado miúdo de faixa granulométrica especificada. O material que constituirá a referida sub-base deverá ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em camadas e espalhado de forma a evitar a segregação. Após o espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de equipamentos apropriados e preenchido com material de granulometria mais fina, totalizando uma espessura mínima de 20,00 cm. Deve seguir todas as recomendações da norma DER/PR ES-P 03/05 e demais normas vigentes.

Está incluído no serviço, o fornecimento, a carga, transportes, descarga espalhamento, pulverização, homogeneização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento do material importado e todas as operações necessárias à completa construção da sub-base, inclusive o fornecimento do rachão. Estando incluídos o transporte até o local do serviço.

3.3 	BASE DE BRITA GRADUADA

A execução da base de brita graduada, com produto total de britagem primária, constituirá no fornecimento e transporte, espalhamento e compactação, em uma espessura de 15,0cm.

Deverá ser empregada a faixa A, tamanho máxima de 1 ½,. Deverá estar isento de matéria vegetal e outras substâncias nocivas. Deverá possuir no mínimo 90% de partículas em preso, tendo pelo menos duas faces britadas.

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito e cada camada deve ser espalhada em uma única operação.

Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado por meio de rolos de pneus, vibratórios ou outros equipamentos aprovados pela fiscalização.

A compactação deve ser orientada de maneira a serem obtidos o grau de compactação, a espessura e o acabamento desejado. O grau de compactação mínimo a ser requerido na camada de base será de 100% da energia AASHTO Modificado. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as Especificações da norma DER/PR ES-P 05/18 e demais normas vigentes.

Está incluído no serviço, o fornecimento, a carga, transportes, descarga espalhamento, pulverização, homogeneização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento do material importado e todas as operações necessárias à completa construção da base, inclusive o fornecimento da brita graduada. Estando incluídos o transporte até o local do serviço.

4	REVESTIMENTO

4.1 	LIMPEZA DA PISTA

Nos trechos de ruas onde existe a pavimentação com pedras irregulares, será realizada a varredura do local, esta deverá ser feita com vassouras mecânicas específicas e de modo que remova completamente toda a terra, poeira e outros materiais estranhos e posteriormente deverá ser efetuada a lavagem do local com ajuda do caminhão pipa.

Nos trechos de ruas onde serão executados os serviços de fresa do pavimento existente deverá ser executada a limpeza da área que receberá a nova capa com utilização de vassouras mecânicas e aplicação de jatos de alta pressão de ar para remover a poeira gerada pela fresagem.

4.2 	IMPRIMAÇÃO

Uma vez executada a base, a mesma deverá ser convenientemente preparada para que seja efetuada a imprimação, utilizar-se-á asfalto diluído de cura média CM-30 cuja taxa deverá ser de 1,1l/m².

Deverão ser obedecidas as Especificações Gerais da norma ES-P 17/17 do DER-PR e demais normas vigentes.

Está incluído no preço o fornecimento de todos os materiais, serviços e equipamentos necessários.

4.3	PINTURA DE LIGAÇÃO

Antes da execução da pintura de ligação devem ser removidos da superfície pelas vassouras mecânicas, todos os materiais soltos e estranhos, sendo necessário cuidado nos bordos da base. O material betuminoso (RR-2C) deverá ser aplicado uniformemente, na quantidade de 0,6l/m². Serão seguidas as especificações da norma DER/PR ES-P 17/17 referente a pinturas asfálticas.

Não será permitida aplicação do material betuminoso quando as condições de tempo não forem favoráveis (chuva, excesso de umidade, etc.). A Pintura de Ligação deve ser feita na pista inteira em mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada ao trânsito, se possível, se não, deve-se trabalhar a meia pista, fazendo-se a pintura adjacente logo que a pintura permita trânsito.

Qualquer falha na aplicação deverá ser imediatamente corrigida.

Equipamentos e pessoal treinado:

Caminhão espargidor asfalto;

Motorista, servente e mestre de obras;

4.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ

Após o cumprimento do tempo legal de cura do asfalto diluído, nas ruas de calçamento deverá ser executada uma camada com 2,00cm de espessura média de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ) Faixa "C" CAP 50/70 que funcionará como reperfilamento do greide da rua (preenchendo os vazios entre as pedras e formando uma superfície homogênea para receber a camada de rolamento)  e em seguida a aplicação de uma camada de 4,00cm de espessura média de CBUQ Faixa "C" CAP 50/70 para acabamento final da pista de rolagem.

Nas ruas onde serão executados recapeamento asfáltico sobre PMF, será executada uma camada de 5,00 ou 6,00cm (conforme projeto) em CBUQ Faixa "C" CAP 50/70 para acabamento final da pista de rolagem.

A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos dos quadros abaixo com as respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria (DNER-ME 083) e aos percentuais do ligante asfáltico determinados pelo projeto da mistura.

| Peneira de malha quadrada | % em massa, passando |
| --- | --- |
| Série ASTM | Abertura (mm) | A | B | C | Tolerâncias |
| 2" | 50,8 | 100 | - | - | - |
| 1 1/2" | 38,1 | 95-100 | 100 | - | ± 7% |
| 1" | 25,4 | 75-100 | 95-100 | - | ± 7% |
| 3/4" | 19,1 | 60-90 | 80-100 | 100 | ± 7% |
| 1/2" | 12,7 | - | - | 80-100 | ± 7% |
| 3/8" | 9,5 | 35-65 | 45-80 | 70-90 | ± 7% |
| Nº 4 | 4,8 | 25-50 | 28-60 | 44-72 | ± 5% |
| Nº 10 | 2,0 | 20-40 | 20-45 | 22-50 | ± 5% |
| Nº 40 | 0,42 | 10-30 | 10-32 | 8-26 | ± 5% |
| Nº 80 | 0,18 | 5-20 | 8-20 | 4-16 | ± 3% |
| Nº 200 | 0,075 | 1-8 | 3-8 | 2-10 | ± 2% |
| Asfalto solúvel no CS2 (+) (%) | 4,0-7,0 Camada de ligação (Binder) | 4,5-7,5 Camada de ligação e rolamento | 4,5-9,0 Camada de rolamento | ± 0,3% |

(Fonte: DNIT 031/2006- ES)

(Fonte: DNIT 095/2006 - EM)

| Características | Método de Ensaio | Camada de rolamento | Camada de Ligação (Binder) |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcentagem de vazios % | DNER-ME 043 | 3 a 5 | 4 a 6 |
| Relação betume/vazios | DNER-ME 043 | 75 - 82 | 65 - 72 |
| Estabilidade, mínima, (Kgf) (75 golpes) | DNER-ME 043 | 500 | 500 |
| Resistência à Tração por Compressão Diametral estática a 25ºC, mínima, MPa | DNER-ME 138 | 0,65 | 0,65 |

(DNIT 031/2006- ES (*) - Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico)

Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC.

OBS.:

A abertura ao trânsito deverá ocorrer em conformidade com as Especificações Gerais do DNIT/DER. O lançamento na pista poderá ser autorizado pela fiscalização, quando apresentado e aprovado.

4.5 	FRESAGEM

Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma camada de 2cm do pavimento asfáltico por meio de processo mecânico a frio. É realizada através de cortes por movimentos rotativos contínuos, seguidos de elevação do material fresado para caçamba do caminhão basculante.

A fresagem deve produzir uma superfície de textura aparentemente uniforme, sobre a qual o rolamento do tráfego seja suave. A superfície deve ser isenta de saliências diferenciadas, sulcos contínuos e outras imperfeições de construção, quando o pavimento permitir.

A fresagem de pavimento tem como finalidade a remoção de pavimentos previamente à execução de novo revestimento asfáltico. É executada em áreas com ocorrência de remendos em mau estado, áreas adjacentes a panelas, rupturas plásticas e corrugações, áreas com grande concentração de trincas e outros defeitos.

No processo a frio a fresagem é executada sem qualquer pré-aquecimento.

Os serviços descritos nesta especificação abrangem o corte, desbaste, carga, transporte e descarga dos resíduos resultantes da operação de fresagem até a Garagem Municipal na Rua Fiorelo Zandoná no Bairro Pinheirinho.

Equipamentos e pessoal treinado:

Fresadora;

Caminhão basculante;

Motorista, servente e mestre de obras;

5	 MEIO-FIO E SARJETA

5.1 	REMOÇÃO DE MEIO-FIO

Nos locais indicados em projeto para substituição do meio-fio, os mesmos devem ser retirados, palletizados (dispostos em pallets para facilitar o transporte) e transportados para local indicado pelo Município.

5.2 	MEIO-FIO COM SARJETA

Nos locais indicados como substituição de meio-fio ou meio-fio novo, deve ser realizado o assentamento do meio-fio antes da execução da pavimentação asfáltica.

As guias serão pré-fabricadas de concreto com meio-fio com sarjeta pré-moldada (100X15X13X30cm), reta e curva e no assentamento serão rejuntadas com argamassa no traço 1:3. Nos acessos de garagens serão executadas guias rebaixadas.

6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Serão pintadas listras, ao longo do eixo do pavimento, conforme detalhes de projeto, em suas bordas, para servirem de demarcação do revestimento e proporcionarem mais segurança ao tráfego.

A pintura ou re-pintura, será executada com equipamentos mecanizados, seguindo a norma do DNIT 100/2009 – ES sinalização horizontal.

As tintas para marcação do pavimento deverão ser refletivas contendo minúsculas esferas de vidro, pré-misturadas ou não.

A aplicação deverá ser feita sobre a superfície limpa e seca, por meio de equipamento mecânico, e com garantia de 12 meses. As faixas contínuas serão pintadas na cor amarela ou interrompidas na cor branca.

Todas as faixas, setas, linhas, letras, etc. deverão ser executadas de acordo com os desenhos de sinalização conforme projeto, na falta de algum caberá a Contratada confeccioná-lo através da “as-built” e de acordo com as normas e regulamentações vigentes. Quando necessária, a pré-marcação em campo será procedida por topógrafo da Contratada e os custos destes deverão estar diluídos nos preços dos serviços constantes em planilha.

Nenhum trabalho de demarcação será executado sobre superfícies que não estejam perfeitamente limpas, secas, livres de óleo ou quaisquer outros elementos que prejudiquem a aderência da tinta.

6.1.1 		Refletividade

A refletividade será obtida pela utilização de microesferas, com a granulometria e proporções adequadas.

6.1.2 		Cores e larguras das faixas

As marcas delimitadoras de estacionamento (MER) deverão ser sinalizados com linha branca contínua, paralelamente ao meio-fio, com largura de 10 (dez) centímetros.

As linhas divisórias de pista serão do tipo linha simples contínua (LFO-1), na cor amarela, com 10 (dez) centímetros de largura.

As linhas duplas de aproximação (junto as interseções), serão do tipo linha dupla contínua (LFO-3), na cor amarela, com 10 (dez) centímetros de largura. Terão uma extensão de 15,0m, contada a partir de 2,0m do alinhamento da linha de retenção.

As linhas de retenção (LRE) serão na cor branca, com largura de 40,0cm, deverá ser utilizada junto a faixa de travessia de pedestres (locada a uma distância mínima de 1,60m do início desta).

As faixas de pedestres (FTP) serão do tipo zebradas (FTP-1), serão na cor branca, com largura de cada faixa de 40,0cm e distanciamento entre faixas de 60,0cm e terão 4,0m de comprimento. A FTP deverá ocupar toda a largura da pista.

As inscrições no pavimento serão pintadas na cor branca, nos locais indicados no projeto.

Os demais dispositivos tipo linhas de parada, linhas canalizadoras, etc. serão na cor branca de acordo com os detalhes no projeto.

Conforme o CONTRAN, as cores devem obedecer aos critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado ou outro que venha a substituir, de acordo com as normas da ABNT.

6.1.3 		Equipamentos

A pintura das faixas deverá ser mecanizada, com equipamento apropriado ao processo utilizado.

As marcações de setas, indicações deverão ser procedidas com gabaritos.

6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - SEM SUPORTE

Serão executadas placas de sinalização vertical de acordo com a norma DNIT 101/2009 – ES sinalização vertical. Chapa galvanizada nº 16 duas demãos de galvonoprimer e duas demãos de esmalte sintético para acabamento.

As placas dos sinais deverão ser metálicas devidamente tratadas, pintadas e reletorizadas, conforme o Manual de Sinalização do DNIT e as Especificações Complementares.

As legendas e contornos serão em fitas fluorescentes, do tipo SCOTCHLITE.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. O afastamento lateral, medido da projeção vertical da borda lateral da placa e a borda da pista deve ser de no mínimo 30,0cm.

Formas e Cores Sinalização de Regulamentação

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular (R-19, R-34 e R-6a), e as cores são vermelha, preta e branca, com exceção à forma quanto a forma a placa R-1 (parada obrigatória). A dimensão mínima para área urbana dos sinais de forma circular é de 40,0cm de diâmetro (utilizado 50,0cm em projeto) e para a R-1, de formato octogonal, o lado mínimo é de 25,0cm.

A utilização de cores deve ser feita obedecendo os critérios abaixo e o padrão Munsell indicado.

Formas e Cores Sinalização de Advertência

A forma padrão do sinal de advertência é a quadrada (A-45), devendo uma das diagonais ficar na posição vertical e as cores são amarela e preta. A dimensão mínima para área urbana dos sinais de forma quadrada é de 45,0cm de lado.

A utilização de cores deve ser feita obedecendo os critérios abaixo e o padrão Munsell indicado.

6.3	SUPORTE METÁLICO

As placas serão fixadas em postes de ferro galvanizado 2.1/2”. Todas as estruturas de sustentação dos sinais devem ser construídas de modo a mantê-los fixos e a resistir à ação das intempéries.

Todos os serviços (escavação manual, fundação em concreto, reaterro, demolições, chumbamento, perfuração em estrutura de concreto armado e ou aço etc.) para instalação dos suportes de fixação das placas de sinalização serão de responsabilidade da Contratada e seus custos deverão estar diluídos nos preços unitários deste tipo de sinalização vertical.

7	DRENAGEM

A locação da rede de drenagem / águas pluviais será feita de acordo com o projeto específico e deverá ser empregado o processo da cruzeta ou topográfico para perfeito alinhamento e nivelamento.

7.1 	ESCAVAÇÕES

As escavações de valas serão no mínimo de 1m de largura superior ao diâmetro externo do tubo com profundidade mínima necessária para atingir o caimento indicado em projeto. Se for necessário haverá esgotamento das valas.

7.2 	LIMPEZA DE BUEIRO

As bocas de lobo obstruídas, devem ser desobstruídas pela empresa antes da execução da pavimentação asfáltica.

7.3 	REMOÇÃO DE BUEIRO

Nos locais indicados em projeto para substituição de boca de lobo, deverá ser feita a retirada das bocas de lobo, sendo o material retirado transportado para bota-fora.

7.4	REATERRO

O fundo será regularizado com camada de saibro fino ou pó de pedra e assentadas as tubulações definidas em projetos, ancoradas e reaterradas inicialmente com uma camada de saibro fino ou pó de pedra e acima da geratriz superior, aterro com terra de primeira categoria compactada em camadas de 20 cm.

7.5	BOCAS DE LOBO

As caixas de captação com grelhas, serão executadas em tubo de concreto armado, ligadas à rede. As caixas de boca de lobo terão o fundo regularizado, em concreto magro 10 cm na qual serão apoiados os caixas boca de lobo em tubos de concreto que receberão grelha de boca de lobo.

7.6	TUBULAÇÃO

A rede coletora de águas pluviais será feita em tubos de concreto conforme diâmetros especificados em projeto, interligada à rede de drenagem. Os tubos de concreto obedecerão às normas da ABNT NBR 8890/2007.

8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS

O controle tecnológico de todos os materiais de concreto asfáltico utilizados nos diversos serviços da obra será de responsabilidade da Contratada.

Os ensaios deverão ser realizados por laboratório de ensaio acreditado de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025, sendo que mensalmente a Contratada deverá enviar Laudo Técnico de Controle Tecnológico à fiscalização, com os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme especificações abaixo:

8.1	Revestimento em CBUQ

Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquímetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

Percentagem de Betume – Norma DNER-ME 053/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

Determinação da Densidade Aparente – Norma DNER-ME 117/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura – ensaio Marshall) –mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

Pato Branco, 24 de fevereiro de 2022.

Anderson Rossatto

Engenheiro Civil

CREA-PR 124.502/D

# Text boxes

# MUNICIPIO DE PATO BRANCO

## Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Caramuru, 271 – Centro

85501-060 – Pato Branco – PR

### Fone/fax (0xx46) 3223-2509

e-mail: engenharia@patobranco.pr.gov.br